Oznaczenie : 3/PABM z dnia 22.10.2021 r.

Załącznik nr 2

W związku z przystąpieniem spółki do konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, konkurs:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

numer konkursu: ABM/2021/5

Projekt: „TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform”

firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot postępowania – zakup fabrycznie nowej automatycznej jednostki do nieniszczącej, wysokonapięciowej kontroli szczelności oraz optycznej kontroli zanieczyszczeń w roztworach płynnych produktów w fiolkach, kartridżach oraz opcjonalnie ampułkostrzykawkach - media przyłączeniowe dostępne: sprężone powietrze, woda oczyszczona (PW), przyłącze prądu.

Przedmiotowa jednostka musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 r., nieużywana oraz nieeksponowana na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne. Urządzenie oraz jego wyposażenie musi być zaprojektowane i zbudowane zgodnie z obowiązującymi normami UE, GMP i CFR21 oraz posiadać oznaczenie CE.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia

|  | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego towaru (Wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie musi być przystosowane do kontroli wizyjnej i szczelności opakowań sterylnych: fiolek o różnych pojemnościach, kartridży i opcjonalnie ampułkostrzykawek. |  |
|  | Urzadzenie musi wykrywać mikropęknięcia, mikrootwory i wszelkie pozostałe nieszczelności wpływające na sterylność produktu. |  |
|  | Urzadzenie musi być na tyle czułe aby wykrywać mikrootwory w roztworach o małej przewodności. |  |
|  | Wydajność jednostki inspekcyjnej 3000 szt/h. |  |
|  | Jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzać 100% kontrolę wizyjną i szczelności w pełni automatyczną, wszystkich rodzajów opakowań sterylnych. |  |
|  | Transport opakowań do jednostki inspekcyjnej musi być przystosowany do manualnego podawania za pomocą tac. |  |
|  | Jednostka inspekcyjna powinna sprawdzać obecność cząstek stałych poprzez poddanie fiolek, kartridży i ampułkostrzykawek, wirowaniu z dużą prędkością i nagłym zatrzymaniu, tak aby cząsteczki mogły wirować wewnątrz cieczy w celu ich wykrycia przez kamery. |  |
|  | Jednostka inspekcyjna w przypadku wystąpienia błędu powinna zatrzymać się i określić na panelu odpowiedni alarm. |  |
|  | Odrzucenie pojemników uszkodzonych zidentyfikowanych po przeprowadzonej kontroli wizyjnej i szczelności musi odbywać się na oddzielnym torze gdzie opakowania są zbierane i przekazywane do utylizacji. |  |
|  | Elementy stalowe urządzenia powinny być wykonane ze stali o klasie co najmniej 304 (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami materiałowymi). Elementy inne niż stalowe muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w czyszczeniu i konserwacji. |  |
|  | Urządzenie powinno być zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe przezbrojenie, ograniczając w jak największym stopniu użycie narzędzi. Zmiany części formatowych powinny odbywać się w sposób szybki, łatwy i bezpieczny. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję podłączenia do lokalnego UPS. |  |
|  | Praca maszyny w całym zakresie prędkości nie może powodować pęknięć, zadrapań ani uszkodzeń fiolek/kartridży/opcjonalnie ampułkostrzykawek. |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać łatwy demontaż wszystkich elementów i części formatowych w celu ułatwienia dezaktywacji, mycia/czyszczenia. |  |
|  | Wszelkie spawy na urządzeniu powinny być wyszlifowane na gładko i wypolerowane. |  |
|  | Zainstalowane sygnalizatory wizualnie i dźwiękowe informujące o stanie pracy urządzenia oraz przycisk/wyłącznik bezpieczeństwa. |  |
|  | Wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem produktu i prowadzonym procesem powinny być stale monitorowane, a ich wizualizacja widoczna na panelu operatorskim. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać dotykowy panel sterowania. Wszystkie przyciski i komunikaty muszą być wyświetlane w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie musi spełniać obowiązujące w UE wymagania dotyczące BHP i ochrony środowiska. |  |
|  | Oznaczenia na urządzeniu w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie musi spełniać wymogi dla norm bezpieczeństwa elektrycznego: CE. |  |

| Wymagania dodatkowe |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. Gwarancja obejmująca bez ograniczeń: koszty siły roboczej, podróży inżynierów, części zamiennych. |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej i/lub elektronicznej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski. |  |
| Szkolenie personelu | Szkolenie w cenie urządzenia dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. |  |
| Układ sterowania | Rejestrowanie i przechowywanie danych na temat zmian parametrów operacyjnych, alarmów i wstrzymania procesu oraz zapis wadliwego działania urządzenia, z zaznaczeniem daty i czasu. Możliwość wydruku raportu serii/interwencji/zmian parametrów. |  |
|  | Ochrona maszyny loginem i hasłem z możliwością ustawienia różnego poziomu dostępu w zależności od nadanych uprawnień (minimum 3 poziomy). |  |
|  | Nastawione parametry procesu wyświetlane na monitorze. Operator będzie kontrolował parametry pracy wszystkich elementów systemu. |  |
|  | System wyposażony w sygnalizację alarmową oraz opcję automatycznego przerwania procesu. |  |
| Oprogramowanie | Systemu sterowania zastosowany w urządzeniu musi spełniać wymagania GAMP-5, CFR 21 part11; Aneks 11 co dostawca musi udokumentować. |  |
| Kwalifikacje/Walidacje | Protokół z testów odbiorowych FAT i SAT, (FAT – test akceptacji fabrycznej urządzenia u dostawcy, SAT - test akceptacji fabrycznej urządzenia u odbiorcy). |  |
|  | Przeprowadzenie Kwalifikacji Projektowej, Instalacyjnej i Operacyjnej (DQ,IQ,OQ), udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane urządzenie lub instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta i wymaganiami użytkownika na zgodność z wytycznymi GMP i CFR. |  |
| Referencje | Oferent musi udokumentować przedstawiając listę odbiorców z branży farmaceutycznej wraz z referencjami, że producent urządzeń dostarczył urządzenie jednostkę do inspekcji o parametrach podobnych lub lepszych do przedmiotowego zapytania od minimum 5 różnych użytkowników na terytorium Unii Europejskiej. |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)