Oznaczenie : 4/PABM z dnia 22.10.2021 r.

Załącznik nr 2

W związku z przystąpieniem spółki do konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, konkurs:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

numer konkursu: ABM/2021/5

Projekt: „TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform

firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot postępowania – zakup fabrycznie nowej linii do wytwarzania w warunkach aseptycznych produktów leczniczych, linia dozująca powinna być dostosowana do wyprodukowania produktów w fiolkach, kartridżach oraz ampułkostrzykawkach - media przyłączeniowe dostępne: sprężone powietrze, woda oczyszczona (PW), woda lodowa, woda do iniekcji (WFI), przyłącze prądu.

Przedmiotowa jednostka musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021 r., nieużywana oraz nieeksponowana na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne. Urządzenie oraz jego wyposażenie musi być zaprojektowane i zbudowane zgodnie z obowiązującymi normami UE i CFR21 oraz posiadać oznaczenie CE.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia

|  | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego towaru (Wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie musi być przystosowane do rozlewu aseptycznego. Przestrzeń robocza urządzenia musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z klasą czystości ISO 5. |  |
|  | Rodzaj opakowań sterylnych - nesty zawierające fiolki o różnych pojemnościach, kartridże, ampułkostrzykawki. |  |
|  | Urządzenie powinno być zaprojektowane w sposób umożliwiający manualne usunięcie worka zabezpieczającego nesty pod zabezpieczeniem oRABS i umożliwiać manualne zdjęcie wieczka z nestów pod zabezpieczeniem oRABS oraz zapewnić bezpieczne usunięcie worka i wieczka do odpadów. |  |
|  | Urządzenie powinno być dostosowane do ręcznego podawania nestów. |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwić automatyczny transport nestów zawierających fiolki, ampułkostrzykawki i kartridże do segmentu dozującego. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w funkcję automatycznego objętościowego dozowania płynów do sterylnych opakowań (strzykawek, fiolek i kartridży)poprzez dwutorowy system rozlewu oraz korkowania opakowań. |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać pompy tłokowe przystosowane dla każdego rodzaju stosowanego opakowania oraz różnej objętości napełniania. |  |
|  | Urządzenie napełniająco - korkujące powinno posiadać igły ze stali nierdzewnej AISI 316L do dozowania za pomocą pomp. |  |
|  | Wydajność linii dozującej powinna wynosić ok. 2700 sztuk na godzinę fiolek o rozmiarze 4R dla pozostałych formatów wydajność wynikowa. |  |
|  | Urządzenie napełniająco - korkujące powinno posiadać możliwość podłączenia nadmuchu azotu podczas dozowania i zamykania, w celu uzyskania zmniejszenia resztkowej zawartości O2 w napełnianych opakowaniach. |  |
|  | Urządzenie napełniająco - korkujące powinno posiadać 100% kontrolę napełniania wszystkich rodzajów opakowań sterylnych, metodą wagową/objętościową w pełni automatyczną. |  |
|  | Urządzenie napełniająco - korkujące musi zapewnić łatwo dostępne miejsce do poboru prób mikrobiologicznych i cząstek stałych w trakcie trwania procesu. |  |
|  | Urządzenie korkujące powinno zapewnić podawanie korków do podajnika wibracyjnego w sposób zapewniający zachowanie ich sterylności. |  |
|  | Urządzenie korkujące musi wykonać pełne, szczelne zamknięcie fiolek/kartridży/ampułko strzykawek korkami dla odpowiednich formatów. |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać manualny moduł do wyjmowania z nestów i transportowania napełnionych i zakorkowanych opakowań do maszyny kapslującej. |  |
|  | Jednostka kapslująca wyposażona w zasobnik dozowania kapsli pod zabezpieczeniem oRABS. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać system 100% kontroli obecności kapsla. |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w stół/tacę do odbioru produktu. |  |
|  | Elementy stalowe urządzenia powinny być wykonane ze stali 316L (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami materiałowymi). Elementy inne niż stalowe muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać poziom zabezpieczenia oRABS z możliwością dojścia technicznego, strefa odizolowana od atmosfery zewnętrznej, w której przepływ i ciśnienie powietrza sterylnego jest kontrolowane w sposób ciągły. Wewnątrz oRABS zainstalowany laminarny system przepływu powietrza LAF, klasy "A". Powietrze powinno spełniać wymagania normy ISO 5 (GMP klasy A) zgodnie z EN ISO 14644-1. |  |
|  | Zachowanie sterylności w przestrzeni urządzenia, dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji układu przygotowania powietrza złożonego ze specjalnych wentylatorów, filtrów wstępnych i filtrów sterylnych, umożliwiających usunięcie wszelkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych do 0,01 mikrona. |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w czyszczeniu i konserwacji. |  |
|  | Urządzenie powinno być zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe przezbrojenie, ograniczając w jak największym stopniu użycie narzędzi. Zmiany części formatowych powinny odbywać się w sposób szybki, łatwy i bezpieczny. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję podłączenia do lokalnego UPS. |  |
|  | Praca maszyny w całym zakresie prędkości nie może powodować pęknięć, zadrapań ani uszkodzeń fiolek/kartridży/ampułkostrzykawek. |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać system rękawic rozmieszczonych i dostosowanych do obsługi przez Operatora o wzroście 160 i 185 cm i powinno być dobrane do odpowiedniej długości do wykonywania “swobodnego” prowadzenia czynności operatorskich. Rękawice systemowe w maszynie powinny pracować zgodnie z wymaganiami BHP, gdzie w momencie operacji automatycznych, zatrzymuje się proces po włożeniu ręki w rękawice przez Operatora, pozwalające dotrzeć do każdej części obszaru w urzadzeniu. |  |
|  | Wymiana rękawicy lub rękawa powinny być czynnościami, które może wykonać personel obsługujący. |  |
|  | Konstrukcja portu rękawicy powinna zapewnić skuteczne wykonanie testu szczelności rękawicy. |  |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać łatwy demontaż wszystkich elementów i urządzeń oraz części formatowych, mających kontakt z produktem w celu ułatwienia dezaktywacji, mycia/czyszczenia i sterylizacji. |  |
|  | Wszelkie spawy na urządzeniu powinny być wyszlifowane na gładko i wypolerowane. |  |
|  | Zainstalowane sygnalizatory wizualnie i dźwiękowe informujące o stanie pracy urządzenia oraz przycisk/wyłącznik bezpieczeństwa. |  |
|  | Wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem produktu i prowadzonym procesem stale monitorowane elektronicznie, a wizualizacja monitorowanych parametrów musi być widoczna na panelu operatorskim. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać dotykowy panel sterowania. Wszystkie przyciski i komunikaty muszą być wyświetlane w języku polskim. |  |
|  | Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem muszą posiadać świadectwa materiałowe dopuszczające ich stosowanie w produkcji farmaceutycznej dla odpowiednich klas czystości pomieszczeń i urządzeń. |  |
|  | Urządzenie musi spełniać obowiązujące w UE wymagania dotyczące BHP i ochrony środowiska. |  |
|  | Oznaczenia na urządzeniu w języku polskim. |  |
|  | Urządzenie musi spełniać wymogi dla norm bezpieczeństwa elektrycznego: CE. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wymiary pozwalające na swobodne przemieszczanie się dla maksymalnie 3 operatorów na zgodność wymagań BHP w pomieszczeniu o wymiarach 4,6 x 10,2 metra i wysokości pomieszczenia 3 metry. |  |

| Wymagania dodatkowe dla wszystkich modułów |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. Gwarancja obejmująca bez ograniczeń: koszty siły roboczej, podróży inżynierów, części zamiennych |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej i/lub elektronicznej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski. |  |
| Szkolenie personelu | Szkolenie w cenie urządzenia dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. |  |
| Układ sterowania | Rejestrowanie i przechowywanie danych na temat zmian parametrów operacyjnych, alarmów i wstrzymania procesu oraz zapis wadliwego działania urządzenia, z zaznaczeniem daty i czasu. Możliwość wydruku raportu serii/interwencji/zmian parametrów. |  |
|  | Ochrona maszyny loginem i hasłem z możliwością ustawienia różnego poziomu dostępu w zależności od nadanych uprawnień (minimum 3 poziomy). |  |
|  | Nastawione parametry procesu wyświetlane na monitorze. Operator będzie kontrolował parametry pracy wszystkich elementów systemu. |  |
|  | System wyposażony w sygnalizację alarmową oraz opcję automatycznego przerwania procesu uruchamianą w przypadku przekroczenia wartości granicznych, ustawionych dla krytycznych parametrów procesu. |  |
| Oprogramowanie | Systemu sterowania zastosowany w urządzeniu musi spełniać wymagania GAMP-5, CFR 21 part11; Aneks 11 co dostawca musi udokumentować. |  |
| Kwalifikacje/Walidacje | Protokół z testów odbiorowych FAT i SAT, (FAT – test akceptacji fabrycznej urządzenia u dostawcy, SAT - test akceptacji fabrycznej urządzenia u odbiorcy). |  |
|  | Przeprowadzenie Kwalifikacji Projektowej, Instalacyjnej i Operacyjnej (DQ,IQ,OQ), udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane urządzenie lub instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta i wymaganiami użytkownika na zgodność z wytycznymi GMP i CFR. |  |
| Referencje | Oferent musi udokumentować przedstawiając listę odbiorców z branży farmaceutycznej wraz z referencjami, że producent urządzeń dostarczył urządzenie fill and finish pracujące w warunkach sterylnych o parametrach podobnych lub lepszych do przedmiotowego zapytania od minimum 5 różnych użytkowników na terytorium Unii Europejskiej |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)