oznaczenie sprawy:: 246/2022/M/RNA

Załącznik nr 2

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005 pod nazwą „Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform)” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, firma Celon Pharma S.A. zaprasza do składania ofert.

Przedmiot postępowania – Płuczka do płytek.

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą  i instalacją.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 246/2022/M/RNA

| Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Płuczka mikropłytkowa |  |
| Możliwość płukania płytek 96 oraz 384 dołkowych |  |
| Jednoczesne płukanie wszystkich dołków płytki 96 dołkowej |  |
| Od 1 do 250 cykli płukania |  |
| Możliwość ustawienia namaczania płytki podczas płukania |  |
| Ultradźwiękowe mycie igieł głowicy |  |
| Dozowanie w zakresie25-3000µl, programowalne co 1µl w powyższym zakresie |  |
| Dokładność dozowania <3% CV: 300 µL/dołek |  |
| Wbudowany moduł, który ostrzega Użytkowników o konkretnym miejscu wystąpienia niedrożności igieł dozujących i aspirujących, obsługiwany z poziomu urządzenia |  |
| Obsługa urządzenia z poziomu urządzenia – przy użyciu wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego lub z poziomu komputera – przy użyciu dedykowanego oprogramowania sterującego |  |
| Możliwość przełączania między czterema buforami |  |
| Programowanie urządzenia poprzez ekran dotykowy |  |
| Możliwość płukania płytek z hodowlami komórkowymi. |  |
| Możliwość płukania kuleczek magnetycznych |  |
| Możliwość płukania płytek do ELISpot |  |
| Regulowane prędkość podawania płynu |  |
| System zarządzania płynami o pojemności przynajmniej 10 L |  |
| Podajnik mikropłytkowy podający i odbierający płytki, pozwalający na prace z minimum 30 płytkami, z możliwością automatycznego zdejmowania przykrywek. |  |

| Wymagania dodatkowe |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, obejmujące części i serwis |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 2 lata po okresie gwarancyjnym |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku angielskim lub języku polskim |  |
| Instalacja | Zagwarantowana instalacja sprzętu i szkolenie |  |

…………………………………………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)